## 4.2	ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

### 4.2.1	Ειδικότερη Ισχύουσα Νομοθεσία και Κανονισμοί

Η Μελέτη της φέρουσας κατασκευής των κτιριακών και λοιπών εγκαταστάσεων θα γίνει σύμφωνα με τα εξής:

- Β.Δ. 10/31.12.1945 (ΦΕΚ-325/Α/45) "Περί κανονισμού φορτίσεων δομικών έργων".

Αποφ-Δ17α/08/32/ΦΝ275/92 (ΦΕΚ-613/Β/12-10-92) "Νέος Ελληνικός Αντισεισμικός Κανονισμός" όπως τροποποιήθηκε με την Αποφ-Δ17α/04/46/ΦΝ275/95 (ΦΕΚ-534/Β/20-6-95) "Έγκριση τροποποίησης κλπ."

- Αποφ-Δ17α/141/3/ΦΝ275/99 (ΦΕΚ-2184/Β/20-12-99) "Ελληνικός Αντισεισμικός Κανονισμός 2000".

- Αποφ-Δ11β/13/95 (ΦΕΚ-227/Β/28-3-95) "Τροποποίηση του Νέου Κανονισμού Σκυροδέματος για τη Μελέτη και Κατασκευή Έργων από Σκυρόδεμα".

- Αποφ-Δ14/19164/97 (ΦΕΚ-315/Β/17-4-97) "Έγκριση του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος-97".

- Αποφ-Δ14/36010/00 (ΦΕΚ-381/Β/24.3.2000) "Έγκριση Κανονισμού Τεχνολογίας Χαλύβων Οπλισμού Σκυροδέματος (ΚΤΧ)".

- Εγκ-82502/22/7.4.00 (Εγκ-22/2000) «Εφαρμογή των Ευρωκωδίκων (με ή χωρίς ΕΚΕΦ) σε συνδυασμό με τους Εθνικούς Κανονισμούς και τις σχετικές Εγκυκλίους».

Κατά περίπτωση και εφόσον απαιτηθεί η εφαρμογή ειδικών μεθόδων ή τρόπων κατασκευής, θα εφαρμοστούν τα εξής:

Εγκ-Δ11β/91/20-12-95 "Συστάσεις για την μελέτη κατασκευών, των οποίων ο φέρων οργανισμός τους δεν είναι από οπλισμένο Σκυρόδεμα", σχετικά με την εφαρμογή των Ευρωκωδίκων.

- Εγκ-Δ11β/030/9-5-96 "Μελέτες ξύλινων στεγών και πατωμάτων".

- Αποφ-Δ11/β/49/99 (ΦΕΚ-1517/Β/27.7.99) "Έγκριση Εθνικών Κειμένων Εφαρμογής (ΕΚΕΦ) που αφορούν σχεδιασμό έργων από προκατασκευασμένα στοιχεία σκυροδέματος".

### 4.2.2	Στάδια Εκπόνησης Μελετών

Οι στατικές μελέτες εκπονούνται σε τρία στάδια :

Προμελέτη

Οριστική μελέτη

Μελέτη εφαρμογής

Στον επόμενο πίνακα φαίνονται οι ενέργειες και οι ευθύνες Υπηρεσίας και Μελετητή για τις ανωτέρω Μελέτες και στάδια εκπόνησής τους, στα πλαίσια του Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας.

##### Πίνακας 4.2-1: Διασφάλιση ποιότητας στατικών μελετών

| Κωδικός: ΔΠΜ-Α.4.2.0 | ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ |
| --- | --- |
| Αναθ. : |  |
| Ημερ/νία: |  |
| Σελίδα : από | Πίνακας Διασφάλισης Ποιότητας Μελέτης |

| Υπηρεσία: | ΜΕΛΕΤΗ : |
| --- | --- |
| Υπηρεσία: | ΑΝΑΔΟΧΟΣ : |
| Υπηρεσία: | ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ : |
| Υπηρεσία: | ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ : |

| # | ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ | ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ | ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ | ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Καθορισμός Αντικειμένου Σύμβασης | Ενημέρωση - Αρχειοθέτηση |  |  |
| 2 | Εγκατάσταση Μελετητή | Ευθύνη Υπηρεσίας |  |  |
| 3 | Αναγνώριση του προς μελέτη έργου και Συγκέντρωση Στοιχείων | Μέριμνα Υπηρεσίας | Ευθύνη και Αυτοψία μελετητή | ΠΕ-Β4.2-0 |
|  | ΣΤΑΔΙΟ Ι |  |  |  |
| 4 | ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ | Εντέλλεται εάν απαιτείται | Εκπονεί με εντολή της Υπηρεσίας | ΠΕ-Β4.2-0 |
| 4.1 | Στοιχεία έρευνας Τοπικών Συνθηκών και Δεδομένων | Έλεγχος / Έγκριση | Εκπονεί | ΠΕ-Β4.2-0 |
| 4.2 | Προγραμματική Έκθεση | Έλεγχος / Έγκριση | Εκπονεί | ΠΕ-Β4.2-0 |
| 4.3 | Σχέδια | Έλεγχος / Έγκριση | Εκπονεί | ΠΕ-Β4.2-0 |
| 4.4 | Προμέτρηση και Προϋπολογισμός | Έλεγχος / Έγκριση | Εκπονεί | ΠΕ-Β4.2-0 |
| 5 | Έγκριση μελετών σταδίου Ι | Έγκριση / Εντολή |  |  |
|  | ΣΤΑΔΙΟ ΙΙ |  |  |  |
| 6 | ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ |  | Εκπονεί με εντολή της Υπηρεσίας | ΠΕ-Β4.2-0 |
| 6.1 | Στοιχεία και υπολογισμοί | Έλεγχος / Έγκριση | Εκπονεί | ΠΕ-Β4.2-0 |
| 6.2 | Τεχνική Περιγραφή | Έλεγχος / Έγκριση | Εκπονεί | ΠΕ-Β4.2-0 |
| 6.3 | Σχέδια | Έλεγχος / Έγκριση | Εκπονεί | ΠΕ-Β4.2-0 |
| 7 | Έγκριση μελετών σταδίου ΙΙ | Έγκριση / Εντολή |  |  |
|  | ΣΤΑΔΙΟ ΙΙΙ |  |  |  |
| 8 | ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ |  | Εκπονεί με εντολή της Υπηρεσίας | ΠΕ-Β4.2-0 |
| 8.1 | Τεχνική Μελέτη | Έλεγχος / Έγκριση | Εκπονεί | ΠΕ-Β4.2-0 |
| 8.2 | Τεχνική Περιγραφή | Έλεγχος / Έγκριση | Εκπονεί | ΠΕ-Β4.2-0 |
| 8.3 | Τεύχη Δημοπράτησης | Έλεγχος / Έγκριση | Εκπονεί | ΠΕ-Β4.2-0 |
| 9 | Έγκριση μελετών σταδίου ΙΙΙ | Έγκριση |  |  |

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

4.2	ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ	1

4.2.1	Ειδικότερη Ισχύουσα Νομοθεσία και Κανονισμοί	1

4.2.2	Στάδια Εκπόνησης Μελετών	1