| Κωδικός:ΠΠΕ | ΛΟΙΠΑ ΕΡΓΑ - ΕΡΓΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ |
| --- | --- |
| Αναθ. : |  |
| Ημερ/νία: ../../.. |  |
| Σελίδα : από | Πρόγραμμα Ποιότητας Έργου |

## ΠΕΠΕ 1: Προετοιμασία / ανάπτυξη εργοταξίου

| Α/Α | Αντικείμενο | Ελεγχόμενο Χαρακτηριστικό | Υπεύθυνος Ελέγχου Αναδόχου | Κριτήριο Αποδοχής | Αναφορές – Πρότυπα | Διαδικασία ελέγχου/ δοκιμής | Συχνότητα ελέγχου / δειγματοληψιών | Έντυπο καταγραφής |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Αποτυπώσεις/ Περίφραξη του χώρου, χαράξεις | Τοπογραφικές εργασίες, σχέδια | Τοπογραφικό συνεργείο | Εφαρμογή εγκεκριμένων σχεδίων από Υπηρεσία | Σχέδια εγκεκριμένα από Υπηρεσία | Καταγραφή | Όλα τα σημεία | Ημερολόγιο έργου ΦΕΕ |
| 1.2 | Εντοπισμός / προετοιμασία χώρων ανάπτυξης εργοταξίου και εξωτερικές / εσωτερικές προσπελάσεις | Πρόσβαση στους υπόλοιπους χώρους | Εργοταξιάρχης | ΣΑΕ Διατήρηση πρόσβασης | Σ.Υ. Γενικό Σχέδιο Εργοταξιακής Διάταξης εγκεκριμένο από Υπηρεσία | Καταγραφή |  | Ημερολόγιο έργου ΦΕΕ |
| 1.3 | Ανάπτυξη / οργάνωση εργοταξίου |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Κατασκευή βάσεων εργοταξιακών οικημάτων | Σταθερότητα βάσεων | Εργοταξιάρχης | Εφαρμογή του Γενικού σχεδίου Εργοταξιακής Διάταξης εγκεκριμένο από Υπηρεσία | Γενικό Σχέδιο Εργοταξιακής Διάταξης εγκεκριμένο από Υπηρεσία | Καταγραφή | Όλες οι βάσεις | Ημερολόγιο έργου ΦΕΕ |
|  | Ανέγερση εργοταξιακών οικημάτων | Έλεγχος εγκαταστάσεων | Εργοταξιάρχης | Πληρότητα εγκαταστάσεων σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Σ.Υ. | Γενικό Σχέδιο Εργοταξιακής Διάταξης εγκεκριμένο από Υπηρεσία, Σ.Υ. | Καταγραφή | Σε όσα οικήματα απαιτείται | Ημερολόγιο έργου ΦΕΕ |
|  | Περίφραξη εσωτερικών χώρων εργοταξίου | Πρόσβαση στους υπόλοιπους χώρους | Εργοταξιάρχης | Διατήρηση πρόσβασης | Σ.Υ. Γενικό Σχέδιο Εργοταξιακής Διάταξης εγκεκριμένο από Υπηρεσία | Καταγραφή | Όλοι οι χώροι του εργοταξίου | Ημερολόγιο έργου ΦΕΕ |

| Κωδικός:ΠΠΕ | ΛΟΙΠΑ ΕΡΓΑ - ΕΡΓΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ |
| --- | --- |
| Αναθ. : |  |
| Ημερ/νία: ../../.. |  |
| Σελίδα : από | Πρόγραμμα Ποιότητας Έργου |

ΠΕΠΕ 1: Προετοιμασία / ανάπτυξη εργοταξίου

| 1.4 | Εργοταξιακές παροχές | Έλεγχος Εγκαταστάσεων/ Εξοπλισμού | Εργοταξιάρχης | Πληρότητα εγκαταστάσεων/ εξοπλισμού | Σ.Υ. | Καταγραφή | Όλες οι εργοταξιακές παροχές | Ημερολόγιο έργου ΦΕΕ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.5 | Εργαστήρια | Έλεγχος εργαστηριακού εξοπλισμού και εξοπλισμού πεδίου | Εργοταξιάρχης | Πληρότητα εξοπλισμού | Σ.Υ./ ΠΠΕ §4 ΥΠΕΧΩΔΕ/ 99 | Καταγραφή | Όλος ο εξοπλισμός | Ημερολόγιο έργου ΦΕΕ |
| 1.6 | Προσκόμιση βασικών μηχανημάτων | Έλεγχος μηχανημάτων | Εργοταξιάρχης | Πληρότητα βασικών μηχανημάτων | Σ.Υ. | Καταγραφή | Όλα τα βασικά μηχανήματα | Ημερολόγιο έργου ΦΕΕ |
| 1.7 | Εγκατάσταση μονάδας παραγωγής σκυροδέματος | Έλεγχος εγκαταστάσεων | Εργοταξιάρχης, Μηχανικός ελέγχου ποιότητας | Πληρότητα εγκαταστάσεων / εξοπλισμού | Σ.Υ., Ισχύοντες Κανονισμοί | Καταγραφή | Όλοι οι χώροι των εγκαταστάσεων | Ημερολόγιο έργου ΦΕΕ |

| Κωδικός:ΠΠΕ | ΛΟΙΠΑ ΕΡΓΑ - ΕΡΓΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ |
| --- | --- |
| Αναθ. : |  |
| Ημερ/νία: ../../.. |  |
| Σελίδα : από | Πρόγραμμα Ποιότητας Έργου |

## ΠΕΠΕ 2: Χωματουργικά

| Α/Α | Αντικείμενο | Ελεγχόμενο Χαρακτηριστικό | Υπεύθυνος Ελέγχου Αναδόχου | Κριτήριο Αποδοχής | Αναφορές – Πρότυπα | Διαδικασία ελέγχου/ δοκιμής | Συχνότητα ελέγχου / δειγματοληψιών | Έντυπο καταγραφής |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Χαράξεις |  |  |  |  |  |  | Ημ/γιο Έργου, ΦΕΕ Σχέδια μελέτης εφαρμογής |
|  | Μελέτη Εφαρμογής | Επιβεβαίωση της εγκυρότητας μελέτης εφαρμογής | Μηχανικός Χωματουργικών | Εγκεκριμένη μελέτη εφαρμογής από Υπηρεσία | Υποχρεώσεις του Αναδόχου για την συμπλήρωση της ορ. μελ. κλπ | Σ.Υ | Όλες τις μελέτες εφαρμογής |  |
|  |  | Χάραξη Πασσάλωση Χωροστάθμηση | Υπεύθυνος Τοπογραφικού Συνεργείου | Μελέτη εφαρμογής εγκεκριμένης από Υπηρεσία | Μελέτη εφαρμογής | Τοπογραφικές μέθοδοι Κεφ.Β/§1 Υποχρεώσεις του Αναδόχου για την συμπλήρωση της ορ. μελ. κλπ | Όλα τα σημεία |  |
| 2.2 | Γενικές Εκσκαφές (Επιφάνειες Βάσης>12,00m2) |  |  |  |  |  |  | Ημερολόγιο έργου ΦΕΕ Πρακτικά δειγματοληψίας Αρχεία Ελέγχου |
|  | Μελέτη Εφαρμογής | Επιβεβαίωση της εγκυρότητας μελέτης εφαρμογής | Μηχανικός Χωματουργικών | Εγκεκριμένη μελέτη εφαρμογής από Υπηρεσία | Υποχρεώσεις του Αναδόχου για την συμπλήρωση της ορ.μελ. κλπ | Σ.Υ. | Όλες τις μελέτες εφαρμογής |  |
|  | Προετοιμασία | Σχέδια υφιστάμενων δικτύων υποδομής, υψομέτρων εδάφους, τοπογραφικό, ύπαρξη αποδέκτη ομβρίων | Εργοταξιάρχης | Μελέτη εφαρμογής Καθαρότητα / Καταλληλότητα επιφανείας |  |  |  |  |

| Κωδικός:ΠΠΕ | ΛΟΙΠΑ ΕΡΓΑ - ΕΡΓΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ |
| --- | --- |
| Αναθ. : |  |
| Ημερ/νία: ../../.. |  |
| Σελίδα : από | Πρόγραμμα Ποιότητας Έργου |

ΠΕΠΕ 2: Χωματουργικά

| Α/Α | Αντικείμενο | Ελεγχόμενο Χαρακτηριστικό | Υπεύθυνος Ελέγχου Αναδόχου | Κριτήριο Αποδοχής | Αναφορές – Πρότυπα | Διαδικασία ελέγχου/ δοκιμής | Συχνότητα ελέγχου / δειγματοληψιών | Έντυπο καταγραφής |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Εκσκαφή, φόρτωση, μεταφορά | Καταλληλότητα – Απόρριψη υλικών εκσκαφής | Μηχανικός Χωματουργικών | Εγκεκριμένοι χώροι απόθεσης: Καταλληλότητα υλικού : ΠΤΠ-Χ1/§2.4.2 | Γραπτές Οδηγίες Υπηρεσίας ΠΤΠ-Χ1 | Σύμφωνα με την ΠΤΠ-Χ1/§4.2 | Σύμφωνα με την ΠΤΠ-Χ1/§4.2.2 (Έλεγχος οργανικών, CBR): 1/ Δανειοθάλαμο (Modified PROCTOR, Όρια Atterberg, Κοκκομετρική ανάλυση):1/5000m3 |  |
|  | Ευστάθεια παρειών, βάθος πυθμένα | Έλεγχος κλίσης παρειών, στάθμης πυθμένα | Μηχανικός Χωματουργικών Τοπογρ. Συνεργείο | Μελέτη εφαρμογής ΠΤΠ-Χ1 | Μελέτη εφαρμογής ΠΤΠ-Χ1 | Άμεσες μετρήσεις | Σύμφωνα με την ΠΤΠ-Χ1/§4.2.2 |  |
|  | Παραλαβή σκάμματος | Γεωμετρία χωροστάθμησης. Ύπαρξη νερού στο σκάμμα/ Καταλληλότητα επιφάνειας έδρασης | Μηχανικός Χωματουργικών | Σκάμμα ελεύθερο από νερό. Μελέτη εφαρμογής ΠΤΠ-Χ1/§2.4 | Μελέτη εφαρμογής Γραπτές Οδηγίες Υπηρεσίας ΠΤΠ-Χ1 | Σύμφωνα με την ΠΤΠ-Χ1/§4.2 | Σύμφωνα με την ΠΤΠ-Χ1/§4.2.2 |  |
| 2.3 | Εκσκαφές Θεμελίων - τάφρων |  |  |  |  |  |  | Ημ/γιο Έργου ΦΕΕ Πρακτικά δειγματοληψίας Αρχεία Ελέγχου |
|  | Μελέτη Εφαρμογής | Επιβεβαίωση της εγκυρότητας μελέτης εφαρμογής | Μηχανικός Χωματουργικών | Εγκεκριμένη μελέτη εφαρμογής από Υπηρεσία | Υποχρεώσεις του Αναδόχου για την συμπλήρωση της ορ. μελ. κλπ Γραπτές Οδηγίες Υπηρεσίας | Σ.Υ. | Όλες τις μελέτες εφαρμογής |  |

| Κωδικός:ΠΠΕ | ΛΟΙΠΑ ΕΡΓΑ - ΕΡΓΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ |
| --- | --- |
| Αναθ. : |  |
| Ημερ/νία: ../../.. |  |
| Σελίδα : από | Πρόγραμμα Ποιότητας Έργου |

ΠΕΠΕ 2: Χωματουργικά

| Α/Α | Αντικείμενο | Ελεγχόμενο Χαρακτηριστικό | Υπεύθυνος Ελέγχου Αναδόχου | Κριτήριο Αποδοχής | Αναφορές – Πρότυπα | Διαδικασία ελέγχου/ δοκιμής | Συχνότητα ελέγχου / δειγματοληψιών | Έντυπο καταγραφής |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Εκσκαφή, φόρτωση, μεταφορά | Καταλληλότητα – Απόρριψη υλικών εκσκαφής | Μηχανικός Χωματουργικών | Καταλληλότητα υλικών ΠΤΠ-Χ1/§2.4.2 | ΠΤΠ-Χ1 | Σύμφωνα με την ΠΤΠ-Χ1 | Σύμφωνα με την ΠΤΠ-Χ1/§4.2.2 (Έλεγχος οργανικών, CBR): 1/Δανειοθάλαμο (Modified PROCTOR, Όρια Atterberg, Κοκκομετρική ανάλυση):1/5000m3 |  |
|  | Ευστάθεια παρειών, βάθος πυθμένα | Έλεγχος κλίσης παρειών, στάθμης πυθμένα | Μηχανικός Χωματουργικών Τοπογρ. Συνεργείο | Μελέτη εφαρμογής ΠΤΠ-Χ1/§2.8 | Μελέτη εφαρμογής ΠΤΠ-Χ1 | Άμεσες μετρήσεις | Σύμφωνα με την ΠΤΠ-Χ1/§4.2.2 |  |
|  | Παραλαβή σκάμματος | Γεωμετρία χωροστάθμησης Ύπαρξη νερού στο σκάμμα Καταλληλότητα επιφάνειας έδρασης | Μηχανικός Χωματουργικών | Σκάμμα ελεύθερο από νερό. Μελέτη εφαρμογής ΠΤΠ-Χ1/§2.4, 2.6, 2.9 | Μελέτη εφαρμογής ΠΤΠ-Χ1 Γραπτές Οδηγίες Υπηρεσίας | Σύμφωνα με την ΠΤΠ-Χ1/§4.2 | Σύμφωνα με την ΠΤΠ-Χ1/§4.2.2 |  |

| Κωδικός:ΠΠΕ | ΛΟΙΠΑ ΕΡΓΑ - ΕΡΓΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ |
| --- | --- |
| Αναθ. : |  |
| Ημερ/νία: ../../.. |  |
| Σελίδα : από | Πρόγραμμα Ποιότητας Έργου |

ΠΕΠΕ 2: Χωματουργικά

| Α/Α | Αντικείμενο | Ελεγχόμενο Χαρακτηριστικό | Υπεύθυνος Ελέγχου Αναδόχου | Κριτήριο Αποδοχής | Αναφορές – Πρότυπα | Διαδικασία ελέγχου/ δοκιμής | Συχνότητα ελέγχου / δειγματοληψιών | Έντυπο καταγραφής |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.4 | Επιχώσεις Θεμελίων - τάφρων |  |  |  |  |  |  | Ημ/γιο Έργου Πρακτικά δειγματοληψίας Αρχεία Ελέγχου |
|  | Μελέτη Εφαρμογής | Επιβεβαίωση της εγκυρότητας μελέτης εφαρμογής | Μηχανικός Χωματουργικών | Εγκεκριμένη μελέτη εφαρμογής από Υπηρεσία | Υποχρεώσεις του Αναδόχου για την συμπλήρωση της ορ. μελ. κλπ | Σ.Υ. | Όλες τις μελέτες |  |
|  | Υλικό επίχωσης | Καταλληλότητα υλικού | Εργαστήριο | ΠΤΠ-Χ1§ 2.9 | ΠΤΠ-Χ1 | Σύμφωνα με την ΠΤΠ-Χ1 | Σύμφωνα με την ΠΤΠ-Χ1/§4.2.2 (Έλεγχος οργανικών,CBR): 1/ Δανειοθάλαμο (Modified PROCTOR, Όρια Atterberg, Κοκκομετρική ανάλυση): 1/5000m3 |  |

| Κωδικός:ΠΠΕ | ΛΟΙΠΑ ΕΡΓΑ - ΕΡΓΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ |
| --- | --- |
| Αναθ. : |  |
| Ημερ/νία: ../../.. |  |
| Σελίδα : από | Πρόγραμμα Ποιότητας Έργου |

ΠΕΠΕ 2: Χωματουργικά

| Α/Α | Αντικείμενο | Ελεγχόμενο Χαρακτηριστικό | Υπεύθυνος Ελέγχου Αναδόχου | Κριτήριο Αποδοχής | Αναφορές – Πρότυπα | Διαδικασία ελέγχου/ δοκιμής | Συχνότητα ελέγχου / δειγματοληψιών | Έντυπο καταγραφής |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Διάστρωση (Εξυγίανση εδάφους αν κριθεί αναγκαίο για εδαφοτεχνικούς λόγους) | Πάχος στρώσης | Μηχανικός Χωματουργικών | Τελικό πάχος βάσης εξυγ. 0.20m (0.10+0.10) σύμφωνα με την ΠΤΠ Ο-155 Στρώσεις υπόβασης εξυγ. Πάχους 0.20m σύμφωνα με την ΠΤΠ Ο-150 | Γραπτές Οδηγίες Υπηρεσίας ΠΤΠ Ο-150 ΠΤΠ Ο-155 | Σύμφωνα με τις ΠΤΠ Ο-150 ΠΤΠ Ο-155 | Σε κάθε στρώση Σύμφωνα με τις ΠΤΠ Ο-150 ΠΤΠ Ο-155 |  |
|  | Συμπύκνωση Επίχωση θεμελίων Βάση εξυγίανσης Υπόβαση εξυγίανσης | Βαθμός συμπύκνωσης | Εργαστήριο | Για επίχωση θεμελίων: Τ.Σ.Υ. Για βάση- υπόβαση εξυγίανσης: Συμπύκνωση μέχρι 95% κατά την τροποπ. Μέθοδο PROCTOR (ΠΤΠ Ο-155, ΠΤΠ Ο-150 αντίστοιχα) | Γραπτές Οδηγίες Υπηρεσίας ΠΤΠ-Χ1 (Επίχωση θεμελίων) ΠΤΠ Ο-150 (Υπόβαση εξυγίανσης) ΠΤΠ Ο-155 (βάση εξυγίανσης) | Πυρηνική μέθοδος ASTM (D 2922-91) ASTM (D 3017-88) AASHTO T-180(D) AASHTO T-147 | Σύμφωνα με ΠΤΠ-Χ1 ΠΤΠ Ο-150 ΠΤΠ Ο-155 (1/200m2 ή 1/50 m3) | Ημ/γιο Έργου ΦΕΕ Πρακτικά δειγματοληψίας Αρχεία Ελέγχου |

| Κωδικός:ΠΠΕ | ΛΟΙΠΑ ΕΡΓΑ - ΕΡΓΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ |
| --- | --- |
| Αναθ. : |  |
| Ημερ/νία: ../../.. |  |
| Σελίδα : από | Πρόγραμμα Ποιότητας Έργου |

## ΠΕΠΕ 3: Σκυροδετήσεις

| Α/Α | Αντικείμενο | Ελεγχόμενο Χαρακτηριστικό | Υπεύθυνος Ελέγχου Αναδόχου | Κριτήριο Αποδοχής | Αναφορές – Πρότυπα | Διαδικασία ελέγχου/ δοκιμής | Συχνότητα ελέγχου / δειγματοληψιών | Έντυπο καταγραφής |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Έλεγχος μελέτης εφαρμογής | Πολιτικός Μηχανικός | ΚΤΣ 97 | ΚΤΣ 97 |  | Όλες τις μελέτες | Σχέδια |
| 3.1 | Σκυρόδεμα καθαριότητας | Πάχος, στάθμη | Πολιτικός Μηχανικός | Μελέτη | ΚΤΣ 97 | Άμεση μέτρηση | Σε κάθε σκυροδέτηση |  |
| 3.2 | Ξυλότυποι | Τύπος | Πολιτικός Μηχανικός | Στατική επάρκεια | ΚΤΣ § 11.2 ΕΛΟΤ ΕΝ 39 DIN 1045, 4420, 18203, 18215 | Στατικοί υπολογισμοί | Σε κάθε σημαντικό τμήμα | Ημ/γιο Έργου ΦΕΕ |
|  |  | Έλεγχος γεωμετρίας, χωροστάθμηση | Τοπογραφικό συνεργείο | Επιτρεπόμενες αποκλίσεις |  | Τοπογραφικές μέθοδοι | Σε κάθε σκυροδέτηση |  |
|  |  | Καθαρότητα, καλή κατάσταση επιφανειών | Πολιτικός Μηχανικός | Καθαρές συντηρημένες επιφάνειες |  | Οπτικός έλεγχος | Σε κάθε σκυροδέτηση |  |
|  |  | Αποκολλητικό λάδι | Εργοδηγός | Ομοιόμορφη κάλυψη επιφανειών |  | Οπτικός έλεγχος | Σε κάθε σκυροδέτηση |  |
|  |  | Στηρίξεις και συνδέσεις | Πολιτικός Μηχανικός | Στερεότητα τύπων |  | Οπτικός έλεγχος | Σε κάθε σκυροδέτηση |  |
| 3.3 | Ενσωματούμενα στοιχεία | Ακρίβεια θέσης | Τοπογραφικό συνεργείο | Μελέτη | Μελέτη, σχέδια | Τοπογραφικές μέθοδοι | Σε κάθε σκυροδέτηση | ΦΕΕ |
|  |  | Είδος | Πολιτικός Μηχανικός | Μελέτη |  | Οπτικός έλεγχος | Σε κάθε σκυροδέτηση |  |

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΠΕΡΙ ΞΥΛΟΤΥΠΩΝ, ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΩΝ, ΣΙΔΗΡΟΠΛΙΣΜΩΝ ΒΛΕΠΕ ΣΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΠΕ-Γ-1.0 ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

| Κωδικός:ΠΠΕ | ΛΟΙΠΑ ΕΡΓΑ - ΕΡΓΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ |
| --- | --- |
| Αναθ. : |  |
| Ημερ/νία: ../../.. |  |
| Σελίδα : από | Πρόγραμμα Ποιότητας Έργου |

ΠΕΠΕ 3: Σκυροδετήσεις

| Α/Α | Αντικείμενο | Ελεγχόμενο Χαρακτηριστικό | Υπεύθυνος Ελέγχου Αναδόχου | Κριτήριο Αποδοχής | Αναφορές – Πρότυπα | Διαδικασία ελέγχου/ δοκιμής | Συχνότητα ελέγχου / δειγματοληψιών | Έντυπο καταγραφής |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.4 | Σιδηροί οπλισμοί | Θέση, διάμετρος, αποστάσεις μεταξύ ράβδων, επικάλυψη σκυροδέματος, μήκος επικάλυψης, αποστάσεις | Πολιτικός Μηχανικός | Μελέτη | ΣΑΕ Μελέτη ΚΤΣ 97 ΕΛΟΤ 959, 971 DIN 488 ΚΧΤ 2000 | Οπτικός έλεγχος, άμεση μέτρηση Έλεγχος πιστοποιητικών | Σε κάθε σκυροδέτηση | Ημ/γιο Έργου ΦΕΕ |
|  |  | Σταθερότητα | Πολιτικός Μηχανικός | Σταθερότητα θέσης ράβδου |  | Οπτικός έλεγχος | Σε κάθε σκυροδέτηση |  |
|  |  | Καθαρότητα | Πολιτικός Μηχανικός | Καθαρισμός από σκόνη, σκουριά, λίπος |  | Οπτικός έλεγχος | Σε κάθε σκυροδέτηση |  |
| 3.5 | Παραλαβή σκυροδέματος | Μελέτη σύνθεσης | Πολιτικός Μηχανικός | Μελέτη | ΚΤΣ 97, ΕΑΚ 2000 | Δελτία αποστολής | Σε κάθε νέα σύνθεση | ΦΕΕ |
|  |  | Χρόνος από ανάμιξη μέχρι πέρας διάστρωσης | Εργοδηγός | t < 60 min |  | Καταγραφή, Δελτίο Αποστολής |  |  |

| Κωδικός:ΠΠΕ | ΛΟΙΠΑ ΕΡΓΑ - ΕΡΓΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ |
| --- | --- |
| Αναθ. : |  |
| Ημερ/νία: ../../.. |  |
| Σελίδα : από | Πρόγραμμα Ποιότητας Έργου |

ΠΕΠΕ 3: Σκυροδετήσεις

| Α/Α | Αντικείμενο | Ελεγχόμενο Χαρακτηριστικό | Υπεύθυνος Ελέγχου Αναδόχου | Κριτήριο Αποδοχής | Αναφορές – Πρότυπα | Διαδικασία ελέγχου/ δοκιμής | Συχνότητα ελέγχου / δειγματοληψιών | Έντυπο καταγραφής |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Λήψη δοκιμίων/ Θραύση δοκιμίων (για εργοστασιακό σκυρόδεμα) | Εργαστήριο | ΚΤΣ 97 (κατά περίπτωση) |  | ΚΤΣ 97 ΣΚ-303 ΣΚ-304 | 6 δοκίμια μέχρι 150 κ.μ. σκυροδέματος 12 δοκίμια για ημερήσια ποσότητα> 150κ.μ. σκυροδ. (3 δοκίμια σε κάθε διάστρωση για όγκους<20m3 σύμφωνα με ΚΤΣ§ 13.3.10) |  |
|  |  | Λήψη δοκιμίων/ Θραύση δοκιμίων (για εργοταξιακό σκυρόδεμα) | Εργαστήριο | ΚΤΣ 97 (κατά περίπτωση) |  | ΚΤΣ 97 ΣΚ-303 ΣΚ-304 | ΚΤΣ § 13.5 |  |
|  |  | Κάθιση | Εργαστήριο | ΚΤΣ (κατά περίπτωση) |  | Δοκιμή κάθισης ΣΚ-309 |  |  |
| 3.6 | Διάστρωση, συμπύκνωση | Τύπος, αριθμός δονητών | Πολιτικός Μηχανικός | Μελέτη | ΚΤΣ 97 | Οπτικός έλεγχος | Σε κάθε σκυροδέτηση | Ημ/γιο Έργου ΦΕΕ |
|  |  | Ύψος πτώσης | Πολιτικός Μηχανικός | Η < 1 m |  | Οπτικός έλεγχος | Σε κάθε σκυροδέτηση |  |
| 3.7 | Αρμοί | Είδος, πλάτος, θέση, πλήρωση | Πολιτικός Μηχανικός | ΣΑΕ Μελέτη, σχέδια |  | Οπτικός έλεγχος | Σε κάθε σκυροδέτηση |  |
| 3.8 | Συντήρηση σκυροδέματος | Διάρκεια | Πολιτικός Μηχανικός | t = 14 μέρες (tmin = 7 μέρες) | Κ.Τ.Σ 97 (Άρθρο 10) | Οπτικός έλεγχος | Σε κάθε σκυροδέτηση | Ημ/γιο Έργου ΦΕΕ |
| 3.9 | Αφαίρεση ξυλοτύπων | Αντοχή σκυροδέματος | Πολιτικός Μηχανικός | Απαιτούμενη αντοχή σκυροδ. | ΚΤΣ 97 (Άρθρο 11) | ΚΤΣ 97 (Άρθρο 11-Πιν.11.6) | Σε κάθε σκυροδέτηση | Ημ/γιο Έργου ΦΕΕ |

| Κωδικός:ΠΠΕ | ΛΟΙΠΑ ΕΡΓΑ - ΕΡΓΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ |
| --- | --- |
| Αναθ. : |  |
| Ημερ/νία: ../../.. |  |
| Σελίδα : από | Πρόγραμμα Ποιότητας Έργου |

## ΠΕΠΕ 4: Έργα Οδοποιίας – Περιβάλλων χώρος

| Α/Α | Αντικείμενο | Ελεγχόμενο Χαρακτηριστικό | Υπεύθυνος Ελέγχου Αναδόχου | Κριτήριο Αποδοχής | Αναφορές – Πρότυπα | Διαδικασία ελέγχου/ δοκιμής | Συχνότητα ελέγχου / δειγματοληψιών | Έντυπο καταγραφής |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | Επιχώματα |  |  |  |  |  |  | Ημ/γιο Έργου ΦΕΕ |
|  |  | Έλεγχος μελέτης εφαρμογής | Μηχανικός Χωματουργικών |  |  |  | Όλες τις μελέτες | Σχέδια |
|  | Καταλληλότητα γαιωδών υλικών | Κοκκομετρική διαβάθμιση, όρια Atterberg, βέλτιστη πυκνότητα κατά Proctor Modified, CBR, περιεκτικότητα σε οργανικά | Εργαστήριο | ΠΤΠ-Χ1 | ΠΤΠ-Χ1 | Ε-105/86 Ε-106/86 | (Έλεγχος οργανικών, CBR): 1/ Δανειοθάλαμο (Modified PROCTOR, Όρια Atterberg, Κοκκομετρική ανάλυση):1/5000m3 |  |
|  | Προετοιμασία επιφάνειας έδρασης | Βαθμός συμπύκνωσης | Εργαστήριο | 90% Proctor Modified | ΠΤΠ-Χ1 | AASHTO-T180 DIN 18105 Πυρηνική μέθοδος ASTM (D 2922-91) ASTM (D 3017-88) | ΠΤΠ-Χ1 1/150m μήκους (ή μικρότερο αυτοτελές τμήμα δρόμου) |  |
|  | Διάστρωση | Πάχος στρώσης | Μηχανικός Χωματουργικών | d = 20cm |  |  |  |  |
|  | Συμπύκνωση | Βαθμός συμπύκνωσης | Εργαστήριο | 95% Proctor Modified |  | Πυρηνική μέθοδος ASTM (D 2922-91) ASTM (D 3017-88) | ΠΤΠ-Χ1 1/150m μήκους (ή μικρότερο αυτοτελές τμήμα δρόμου) |  |
|  | Καιρικές συνθήκες | Θερμοκρασία | Εργοδηγός | Τ > 4°C |  |  |  |  |

| Κωδικός:ΠΠΕ | ΛΟΙΠΑ ΕΡΓΑ - ΕΡΓΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ |
| --- | --- |
| Αναθ. : |  |
| Ημερ/νία: ../../.. |  |
| Σελίδα : από | Πρόγραμμα Ποιότητας Έργου |

ΠΕΠΕ 4: Έργα Οδοποιίας – Περιβάλλων χώρος

| Α/Α | Αντικείμενο | Ελεγχόμενο Χαρακτηριστικό | Υπεύθυνος Ελέγχου Αναδόχου | Κριτήριο Αποδοχής | Αναφορές – Πρότυπα | Διαδικασία ελέγχου/ δοκιμής | Συχνότητα ελέγχου / δειγματοληψιών | Έντυπο καταγραφής |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.2 | Κρασπεδόρειθρα |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Χάραξη – Χωροστάθμηση | Υψόμετρα χάραξης και στάθμης κρασπέδων | Τοπογραφικό συνεργείο | Σύμφωνα με μελέτη |  | Τοπογραφικές μέθοδοι |  |  |
|  | Κατασκευή κρασπεδόρειθρων | Διαμόρφωση βάσης | Εργοδηγός | Σύμφωνα με μελέτη | ΠΤΠ 110 | Οπτικός έλεγχος | Σε όλο το μήκος |  |
|  |  | Παραλαβή πρόχυτων κρασπεδόρειθρων | Μηχανικός Οδοποιίας | Σύμφωνα με μελέτη, ΠΤΠ 110 | ΠΤΠ 110 | Οπτικός και ποσοτικός έλεγχος | Σε όλο το μήκος |  |
|  |  | Τοποθέτηση κρασπέδων, αρμοί, κατασκευή ρείθρων | Εργοδηγός | Καλή εφαρμογή, πλήρωση αρμών | ΠΤΠ 110 | Οπτικός έλεγχος | Σε όλο το μήκος |  |
|  |  | Γεωμετρικός έλεγχος | Τοπογραφικό συνεργείο | Σύμφωνα με μελέτη |  | Τοπογραφικές μέθοδοι | ΠΤΠ 110 |  |
| 4.3 | Κατασκευή υπόβασης-βάσης οδοστρωμάτων |  |  |  |  |  |  | Ημ/γιο Έργου ΦΕΕ |
|  | Κατηγορία υλικού (βάση – υπόβαση) |  | Εργαστήριο | Θραυστό υλικό λατομείου ή υλικό ορυχείου (ΠΤΠ-0155) (ΠΤΠ-0150) |  | ΠΤΠ-Χ1 ΠΤΠ-0150 ΠΤΠ-0155 | ΠΤΠ-0150 ΠΤΠ-0155 (Los Angeles, Υγεία πετρώματος): 1 δοκιμή/ πηγή Proctor Modified : 1/5000 m3 (Ισοδύναμο άμμου, Όρια Atterberg, Κοκκομετρική ανάλυση): 1/1000 m3 |  |

| Κωδικός:ΠΠΕ | ΛΟΙΠΑ ΕΡΓΑ - ΕΡΓΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ |
| --- | --- |
| Αναθ. : |  |
| Ημερ/νία: ../../.. |  |
| Σελίδα : από | Πρόγραμμα Ποιότητας Έργου |

ΠΕΠΕ 4: Έργα Οδοποιίας – Περιβάλλων χώρος

| Α/Α | Αντικείμενο | Ελεγχόμενο Χαρακτηριστικό | Υπεύθυνος Ελέγχου Αναδόχου | Κριτήριο Αποδοχής | Αναφορές – Πρότυπα | Διαδικασία ελέγχου/ δοκιμής | Συχνότητα ελέγχου / δειγματοληψιών | Έντυπο καταγραφής |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Διάστρωση | Πάχος στρώσης υπόβασης | Μηχανικός Χωματουργικών | d = 10cm |  | Άμεση μέτρηση | Σε κάθε στρώση |  |
|  |  | Πάχος στρώσης βάσης | Μηχανικός Χωματουργικών | d = 10cm |  | Άμεση μέτρηση | Σε κάθε στρώση |  |
|  | Συμπύκνωση | Βαθμός συμπύκνωσης υπόβασης (σε δύο στρώσεις συνολ. πάχους: 0.10+0.10=0.20 εκ) | Εργαστήριο | 98% Proctor Modified (α΄ στρώση) 100% Proctor Modified (τελική στρώση) |  | Άμεση μέτρηση Πυρηνική μέθοδος ASTM (D 2922-91) ASTM (D 3017-88) | Σε κάθε στρώση 1/150 m μήκους |  |
|  |  | Βαθμός συμπύκνωσης βάσης | Εργαστήριο | 98% Proctor Modified (α΄ στρώση) 100% Proctor Modified (τελική στρώση) |  | Άμεση μέτρηση Πυρηνική μέθοδος ASTM (D 2922-91) ASTM (D 3017-88) | Σε κάθε στρώση 1/150 m μήκους |  |
|  | Συγκολλητική επάλειψη | Τύπος Εφαρμογή | Εργοδηγός | Τύπος: ΜΕ-5 ή ασφ. 180/220 Ομοιόμορφη επάλειψη | ΠΤΠ ΑΣ-12 Α201 | Οπτικός έλεγχος | Σε κάθε στρώση |  |
|  | Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας | Τύπος Πάχος στρώσης | Μηχανικός Εργαστήριο | Εργαστηριακοί έλεγχοι απαιτούμενων από ΠΤΠ Α265Β Πάχος = 50 mm | ΠΤΠ Α265Β | ΠΤΠ Α265Β Άμεση μέτρηση | Σε κάθε στρώση |  |
|  | Ασφαλτική στρώση βάσης | Τύπος Πάχος στρώσης | Μηχανικός Εργαστήριο | Εργαστηριακοί έλεγχοι απαιτούμενων από ΠΤΠ Α260Β Πάχος = 50mm | ΠΤΠ Α260Β | ΠΤΠ Α260Β Άμεση μέτρηση | Σε κάθε στρώση |  |

| Κωδικός:ΠΠΕ | ΛΟΙΠΑ ΕΡΓΑ - ΕΡΓΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ |
| --- | --- |
| Αναθ. : |  |
| Ημερ/νία: ../../.. |  |
| Σελίδα : από | Πρόγραμμα Ποιότητας Έργου |

ΠΕΠΕ 4: Έργα Οδοποιίας – Περιβάλλων χώρος

| Α/Α | Αντικείμενο | Ελεγχόμενο Χαρακτηριστικό | Υπεύθυνος Ελέγχου Αναδόχου | Κριτήριο Αποδοχής | Αναφορές – Πρότυπα | Διαδικασία ελέγχου/ δοκιμής | Συχνότητα ελέγχου / δειγματοληψιών | Έντυπο καταγραφής |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Συγκολλητική επάλειψη | Τύπος Εφαρμογή | Εργοδηγός | Τύπος: ΜΕ-5 ή ασφ. 180/220 Ομοιόμορφη επάλειψη | ΠΤΠ ΑΣ-12 Α201 | Οπτικός έλεγχος | Σε κάθε στρώση |  |
|  | Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας | Τύπος Πάχος στρώσης | Μηχανικός Εργαστήριο | Εργαστηριακοί έλεγχοι απαιτούμενων από ΠΤΠ Α265Β Πάχος = 50 mm | ΠΤΠ Α265Β | ΠΤΠ Α265Β Άμεση μέτρηση | Σε κάθε στρώση |  |
| 4.5 | Επιστρώσεις εξωτ. χώρων |  |  |  |  |  |  | Ημ/γιο Έργου ΦΕΕ |
|  |  | Πλάκες επιστρώσεων |  | Κατηγ.Ι, αντιολισθητικές, λευκού τσιμέντου (ΠΤΠ 187) | ΠΤΠ 187 | Οπτικός και ποσοτικός έλεγχος | Σε κάθε παραλαβή |  |
|  |  | Τοποθέτηση πλακών, αρμοί, κλίσεις | Εργοδηγός | Καλή εφαρμογή, πλήρωση, ευθυγράμμιση αρμών | ΠΤΠ 187 | Οπτικός έλεγχος | Σε όλη την επιφάνεια |  |
|  |  | Γεωμετρικός έλεγχος | Τοπογραφικό συνεργείο | Σύμφωνα με μελέτη |  | Τοπογραφικές μέθοδοι | ΠΤΠ 187 |  |

| Κωδικός:ΠΠΕ | ΛΟΙΠΑ ΕΡΓΑ - ΕΡΓΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ |
| --- | --- |
| Αναθ. : |  |
| Ημερ/νία: ../../.. |  |
| Σελίδα : από | Πρόγραμμα Ποιότητας Έργου |

## ΠΕΠΕ 5: Τεχνικά έργα δικτύων υποδομής

| Α/Α | Αντικείμενο | Ελεγχόμενο Χαρακτηριστικό | Υπεύθυνος Ελέγχου Αναδόχου | Κριτήριο Αποδοχής | Αναφορές – Πρότυπα | Διαδικασία ελέγχου/ δοκιμής | Συχνότητα ελέγχου / δειγματοληψιών | Έντυπο καταγραφής |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | Χωματουργικές εργασίες εγκατάστασης δικτύων (όπως ΠΕΠΕ-2) |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Φωτισμός περιβάλλοντος χώρου, τηλεφωνικό δίκτυο και δίκτυο καυσίμου αερίου |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Έλεγχος μελέτης εφαρμογής | Μηχανικός Η/Μ |  |  |  | Όλες τις μελέτες | Σχέδια |
|  | Παραλαβή υλικών | Pillar, καλώδια, φωτοκύτταρο, ιστός | Υπεύθυνος Παραλαβής | ΣΑΕ, Παραγγελία, ΦΕΚ 573Β/9.9.86 | ΣΑΕ | Οπτικός και ποσοτικός έλεγχος | Σε κάθε παραλαβή | Δελτίο Αποστολής |
|  | Εγκατάσταση | Φωτισμός | Μηχανικός Η/Μ | Μελέτη |  | Οπτικός έλεγχος σύμφωνα με μελέτη | Όλη η εγκατάσταση | ΦΕΕ |
|  |  | Δίκτυο Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας | (συνεργασία με ΔΕΗ) |  |  |  |  |  |
|  |  | Τηλεφωνικό δίκτυο | (συνεργασία με ΟΤΕ) |  |  |  |  |  |
|  |  | Δίκτυο καυσίμου αερίου | (συνεργασία με επιχ. Διανομής ΦΑ) |  |  |  |  |  |

| Κωδικός:ΠΠΕ | ΛΟΙΠΑ ΕΡΓΑ - ΕΡΓΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ |
| --- | --- |
| Αναθ. : |  |
| Ημερ/νία: ../../.. |  |
| Σελίδα : από | Πρόγραμμα Ποιότητας Έργου |

## ΠΕΠΕ 6: Δοκιμές

| Α/Α | Αντικείμενο | Ελεγχόμενο Χαρακτηριστικό | Υπεύθυνος Ελέγχου Αναδόχου | Κριτήριο Αποδοχής | Αναφορές – Πρότυπα | Διαδικασία ελέγχου/ δοκιμής | Συχνότητα ελέγχου / δειγματοληψιών | Έντυπο καταγραφής |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1 | Δοκιμές |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Δοκιμή δικτύου καυσίμου αερίου | Δίκτυο καυσίμου αερίου | Μηχανικός Η/Μ | Σωστή λειτουργία | Μελέτη Οδηγίες ΔΕΠΑ | Δοκιμή λειτουργίας | Όλη η εγκατάσταση | Ημερολόγιο Έργου ΦΕΕ- |
|  | Δοκιμή ηλεκτρικού δικτύου | Ηλεκτρικό δίκτυο | Μηχανικός Η/Μ | Σωστή λειτουργία | Μελέτη Κανονισμοί ΔΕΗ | Δοκιμή λειτουργίας | Όλη η εγκατάσταση | Ημερολόγιο Έργου ΦΕΕ |
|  | Δοκιμή τηλεφωνικού δικτύου | Τηλεφωνικό δίκτυο | Μηχανικός Η/Μ | Σωστή λειτουργία | Μελέτη Οδηγίες ΟΤΕ | Δοκιμή λειτουργίας | Όλη η εγκατάσταση | Ημερολόγιο Έργου ΦΕΕ |

| Κωδικός:ΠΠΕ | ΛΟΙΠΑ ΕΡΓΑ - ΕΡΓΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ |
| --- | --- |
| Αναθ. : |  |
| Ημερ/νία: ../../.. |  |
| Σελίδα : από | Πρόγραμμα Ποιότητας Έργου |

## ΠΕΠΕ 7: Εγκατάσταση Πρασίνου

| Α/Α | Αντικείμενο | Ελεγχόμενο Χαρακτηριστικό | Υπεύθυνος Ελέγχου Αναδόχου | Κριτήριο Αποδοχής | Αναφορές – Πρότυπα | Διαδικασία ελέγχου/ δοκιμής | Συχνότητα ελέγχου / δειγματοληψιών | Έντυπο καταγραφής |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.1 | Καταλληλότητα υλικών |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Φυτικό υλικό |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Υγιεινή | Γεωπόνος | ΤΔ-Δ-140.0 | ΤΔ-Δ-140.0 | Μακροσκοπική εξέταση | Πριν τη φύτευση | ΦΕΕ |
|  |  | Ύψος | Γεωπόνος | ΤΔ-Δ-140.0 | ΤΔ-Δ-140.0 | Μέτρηση | Πριν τη φύτευση | ΦΕΕ |
|  |  | Μέγεθος μπάλας χώματος | Γεωπόνος | ΤΔ-Δ-140.0 | ΤΔ-Δ-140.0 | Μέτρηση | Πριν τη φύτευση | ΦΕΕ |
|  |  | Διάμετρος κορμού | Γεωπόνος | ΤΔ-Δ-140.0 | ΤΔ-Δ-140.0 | Μέτρηση | Πριν τη φύτευση | ΦΕΕ |
|  |  | Διάμετρος κόμης | Γεωπόνος | ΤΔ-Δ-140.0 | ΤΔ-Δ-140.0 | Μέτρηση | Πριν τη φύτευση | ΦΕΕ |
|  | Πάσσαλος |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Μέγεθος | Γεωπόνος | ΤΔ-Δ-140.0 | ΤΔ-Δ-140.0 | Μέτρηση | Πριν τη φύτευση | ΦΕΕ |
|  |  | Επεξεργασία | Γεωπόνος | ΤΔ-Δ-140.0 | ΤΔ-Δ-140.0 | Μακροσκοπική εξέταση | Πριν τη φύτευση | ΦΕΕ |
|  | Χώμα | Σύνθεση | Γεωπόνος | ΤΔ-Δ-140.0 | ΤΔ-Δ-140.0 | Ανάλυση | Πριν τη φύτευση | ΦΕΕ |
| 7.2 | Νερό | Ποιοτικά Χαρακτηριστικά | Μηχανικός Έλεγχου Ποιότητας (ΜΕΠ) | ΤΔ-Δ-140.0 | ΤΔ-Δ-140.0 | Ανάλυση | 1/πηγή/έτος | ΦΕΕ |
| 7.3 | Τριτεύον δίκτυο | Ποιοτικά Χαρακτηριστικά | Γεωπόνος, Μηχανικός Η/Μ | ISO 8799 | ΤΔ-Δ-140.0 | Ανάλυση | 1/10.000μ. | ΦΕΕ, Επιμετρητικά Δελτία |

ΕΡΓΑ ΧΥΤΑ

| Έργα Χυτά Στάδια Ελέγχων. |
| --- |
| 1o ΣΤΑΔΙΟ | ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΧΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΟΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ |
| 2ο ΣΤΑΔΙΟ | ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΓΕΩΛΟΓΙΚΟΥ ΦΡΑΓΜΟΥ ΣΕ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΧΩΜΑ |
| 3ο ΣΤΑΔΙΟ | ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΤΆ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΓΕΩΛΟΓΙΚΟΥ ΦΡΑΓΜΟΥ |
| 4ο ΣΤΑΔΙΟ | ΤΕΛΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ |

| Προδιαγραφές Καταλληλότητας Αργιλικών Υλικών |
| --- |
| Όριο Υδαρότητας (LL) | 20% ≤ LL≤40%, κατά προτίμηση 25%-30% |
| Δείκτης Πλαστικότητας (ΡΙ) | 10% < ΡΙ < 25% |
| Περιεκτικότητα σε άργιλο (ΠΑ) | ≥15%, κατά προτίμηση 18 – 25% |
| Ποσοστό λεπτοκόκκων | > 20% |
| Δραστικότητα (PI) | PI / (ποσοστό λεπτοκόκκων) > 0,30 |
| Περιεκτικότητα σε χάλικες | Μέγεθος χαλίκων < 16mm: <10% Μέγεθος χαλίκων > 16 mm : 0% |
| Μέγιστη διάσταση σβώλου | 25-32 mm σε ποσοστό κατ’ όγκο <40% |
| Ποσοστά οργανικού υλικού | <5% κ.β. |
| Συντελεστής διαπερατότητας (k) σε γProctor | ≤1 x 10-9 m/sec |

| Κωδικός:ΠΠΕ | ΛΟΙΠΑ ΕΡΓΑ - ΈΡΓΑ ΧΥΤΑ |
| --- | --- |
| Αναθ. : |  |
| Ημερ/νία: ../../.. |  |
| Σελίδα : από | Πρόγραμμα Ποιότητας Έργου |

## ΠΕΠΕ 8: Κατασκευή τεχνητού γεωλογικού φραγμού - υλικά

| Α/Α | Αντικείμενο | Ελεγχόμενο Χαρακτηριστικό | Υπεύθυνος Ελέγχου Αναδόχου | Κριτήριο Αποδοχής | Αναφορές – Πρότυπα | Διαδικασία ελέγχου/ δοκιμής | Συχνότητα ελέγχου / δειγματοληψιών | Έντυπο καταγραφής |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.1 | Αργιλικό Υλικό Τεχνητού Γεωλογικού Φραγμού |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Κοκκομετρική ανάλυση | ΜΕΠ | ΤΔ-Δ&Ε-700.0 | Ε105-86 παρ. 7,8,9 | Μέτρηση | Μία (1 ) δοκιμή ανά 4000 m2 | ΦΕΕ |
|  |  | Ξηρή μέθοδος (κόσκινο) | ΜΕΠ | ΤΔ-Δ&Ε-700.0 | Α.Α.S.H. TO T-11 | Μέτρηση |  | ΦΕΕ |
|  |  | Με αραιόμετρο | ΜΕΠ | ΤΔ-Δ&Ε-700.0 | ASTM D 1140-71, ASTM D 422 | Μέτρηση |  | ΦΕΕ |
|  |  | Όρια Αtterberg (LL,PL,PI) | ΜΕΠ | ΤΔ-Δ&Ε-700.0 | Ε 105-86 παρ. 5, A.A.S.H.T.O, T-89/60, A.A.S.H.T.O, T-90/61, ASTM D 4318 | Μέτρηση | Μία (1 ) δοκιμή ανά 4000 m2 ή ανά δύο κοκκομετρήσεις | ΦΕΕ |
|  |  | Προσδιορισμός σχέσης υγρασίας - πυκνότητας συμπύκνωσης | ΜΕΠ | ΤΔ-Δ&Ε-700.0 | Ε105-86 παρ. 11, Α.A.S.H.T.O T-180, ASTM D 1557 | Μέτρηση | Μία (1 ) δοκιμή ανά 4000 m2 ή σε αλλαγή δανειοθαλάμου | ΦΕΕ |
|  |  | Εργαστηριακός προσδιορισμός υδατοπερατότητας σε μήτρα Proctor σε υγρασία 2-4% πάνω από την βέλτιστη (αναλόγως καιρικών συνθηκών που επικρατούν στο έργο) | ΜΕΠ | ΤΔ-Δ&Ε-700.0 | Ε 105-86 παρ. 18,19, ASTM D 5084 | Μέτρηση | Μία (1 ) δοκιμή ανά 4000 m3 ή σε αλλαγή δανειοθαλάμου | ΦΕΕ |
|  |  | Tριαξονική δοκιμή με στερεοποίηση χωρίς αποστράγγιση (CUPP) | ΜΕΠ | ΤΔ-Δ&Ε-700.0 | ASTM 2850-82 ASTM 4767-88 | Μέτρηση | Μία (1) για κάθε διαφορετικό δανειοθάλαμο | ΦΕΕ |

| Κωδικός:ΠΠΕ | ΛΟΙΠΑ ΕΡΓΑ - ΈΡΓΑ ΧΥΤΑ |
| --- | --- |
| Αναθ. : |  |
| Ημερ/νία: ../../.. |  |
| Σελίδα : από | Πρόγραμμα Ποιότητας Έργου |

## ΠΕΠΕ 9: Κατασκευή τεχνητού γεωλογικού φραγμού –Εργασίες Δοκιμαστικό Επίχωμα & Τελικές Εργασίες

| Α/Α | Αντικείμενο | Ελεγχόμενο Χαρακτηριστικό | Υπεύθυνος Ελέγχου Αναδόχου | Κριτήριο Αποδοχής | Αναφορές – Πρότυπα | Διαδικασία ελέγχου/ δοκιμής | Συχνότητα ελέγχου / δειγματοληψιών | Έντυπο καταγραφής |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.1 | Εργασίες Κατασκευής Τεχνητού Γεωλογικού Φραγμού - Δοκιμαστικό Επίχωμα |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Προσδιορισμός φυσικής υγρασίας με την μέθοδο ξήρανσης σε κλίβανο: | ΜΕΠ | ΤΔ-Δ&Ε-700.0 | Ε 105-86 παρ. 2, ASTM D 2216 | Μέτρηση | Μία (1) ανά 1000 m2 | ΦΕΕ |
|  |  | Προσδιορισμός επί τόπου πυκνότητας με τη μέθοδο κώνου & άμμου | ΜΕΠ | ΤΔ-Δ&Ε-700.0 | Ε 105-86 παρ. 2, AASHTO T 191-61, ASTM D 1556 | Μέτρηση | Μία (1)ανά 1000 m2. για κάθε στρώση | ΦΕΕ |
|  |  | Κοκκομετρική ανάλυση | ΜΕΠ | ΤΔ-Δ&Ε-700.0 | Ε105-86 παρ. 7,8,9 | Μέτρηση | Μία (1)ανά 4000 m2. | ΦΕΕ |
|  |  | Με κόσκινο | ΜΕΠ | ΤΔ-Δ&Ε-700.0 | ΑΑSHTO T Π/Τ -27 | Μέτρηση |  | ΦΕΕ |
|  |  | Με αραιόμετρο | ΜΕΠ | ΤΔ-Δ&Ε-700.0 | ΑΑSHTO T-88, ASTM D 422-27, ASTM D 1140-81 | Μέτρηση |  | ΦΕΕ |
|  |  | Bέλτιστη υγρασία συμπύκνωσης | ΜΕΠ | ΤΔ-Δ&Ε-700.0 | Ε 105-86 παρ. 11, AASHTO T-180, ASTM D 1553 | Μέτρηση | Μία (1) ανά1000 m2 | ΦΕΕ |

| Κωδικός:ΠΠΕ | ΛΟΙΠΑ ΕΡΓΑ - ΈΡΓΑ ΧΥΤΑ |
| --- | --- |
| Αναθ. : |  |
| Ημερ/νία: ../../.. |  |
| Σελίδα : από | Πρόγραμμα Ποιότητας Έργου |

ΠΕΠΕ 9: Κατασκευή τεχνητού γεωλογικού φραγμού –Εργασίες Δοκιμαστικό Επίχωμα & Τελικές Εργασίες

| Α/Α | Αντικείμενο | Ελεγχόμενο Χαρακτηριστικό | Υπεύθυνος Ελέγχου Αναδόχου | Κριτήριο Αποδοχής | Αναφορές – Πρότυπα | Διαδικασία ελέγχου/ δοκιμής | Συχνότητα ελέγχου / δειγματοληψιών | Έντυπο καταγραφής |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Εργαστηριακός προσδιορισμός διαπερατότητας | ΜΕΠ | ΤΔ-Δ&Ε-700.0 | Ε 105-86 παρ. 18,19, ASTM D 5084 | Μέτρηση | Ένα (1) δοκίμιο ανά1000 m2 | ΦΕΕ |
|  |  | Επιτόπου έλεγχος της διαπερατότητας με την μέθοδο μονού δακτυλίου ή με άλλη αντίστοιχη δοκιμή ή μέθοδο | ΜΕΠ | ΤΔ-Δ&Ε-700.0 |  | Μέτρηση | Μία (1) ανά1000 m2 | ΦΕΕ |
|  |  | Πάχος και επιφανειακές κλίσεις | Εργοδηγός Κατασκευής | ΤΔ-Δ&Ε-700.0 |  | Μέτρηση | Μία (1) σε κάναβο 20m | ΦΕΕ |
| 9.2 | Εργασίες Κατασκευής Τεχνητού Γεωλογικού Φραγμού - Τελικές Εργασίες |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Προσδιορισμός φυσικής υγρασίας με την μέθοδο ξήρανσης σε κλίβανο: | ΜΕΠ | ΤΔ-Δ&Ε-700.0 | Ε 105-86 παρ. 2, ASTM D 2216 | Μέτρηση | τέσσερις (4) ανά στρώση | ΦΕΕ |
|  |  | Προσδιορισμός επί τόπου πυκνότητας με τη μέθοδο κώνου & άμμου | ΜΕΠ | ΤΔ-Δ&Ε-700.0 | Ε 105-86 παρ. 2, AASHTO T 191-61, ASTM D 1556 | Μέτρηση | Δύο (2) ανά στρώση | ΦΕΕ |

| Κωδικός:ΠΠΕ | ΛΟΙΠΑ ΕΡΓΑ - ΈΡΓΑ ΧΥΤΑ |
| --- | --- |
| Αναθ. : |  |
| Ημερ/νία: ../../.. |  |
| Σελίδα : από | Πρόγραμμα Ποιότητας Έργου |

ΠΕΠΕ 9: Κατασκευή τεχνητού γεωλογικού φραγμού –Εργασίες Δοκιμαστικό Επίχωμα & Τελικές Εργασίες

| Α/Α | Αντικείμενο | Ελεγχόμενο Χαρακτηριστικό | Υπεύθυνος Ελέγχου Αναδόχου | Κριτήριο Αποδοχής | Αναφορές – Πρότυπα | Διαδικασία ελέγχου/ δοκιμής | Συχνότητα ελέγχου / δειγματοληψιών | Έντυπο καταγραφής |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Κοκκομετρική ανάλυση: | ΜΕΠ | ΤΔ-Δ&Ε-700.0 | Ε105-86 παρ. 7,8,9 | Μέτρηση | Δύο (2) ανά στρώση | ΦΕΕ |
|  |  | Με κόσκινο | ΜΕΠ | ΤΔ-Δ&Ε-700.0 | ΑΑSHTO T Π/Τ -27 | Μέτρηση |  | ΦΕΕ |
|  |  | Με αραιόμετρο | ΜΕΠ | ΤΔ-Δ&Ε-700.0 | ΑΑSHTO T-88, ASTM D 422-27, ASTM D 1140-81 | Μέτρηση |  | ΦΕΕ |
|  |  | Bέλτιστη υγρασία συμπύκνωσης | ΜΕΠ | ΤΔ-Δ&Ε-700.0 | Ε 105-86 παρ. 11, AASHTO T-180, ASTM D 1553 | Μέτρηση | Δύο (2) για όλο το δοκιμαστικό επίχωμα | ΦΕΕ |
|  |  | Εργαστηριακός προσδιορισμός διαπερατότητας | ΜΕΠ | ΤΔ-Δ&Ε-700.0 | Ε 105-86 παρ. 18,19, ASTM D 5084 | Μέτρηση | Δύο (2) ανά στρώση | ΦΕΕ |
|  |  | Επιτόπου έλεγχος της διαπερατότητας με την μέθοδο μονού δακτυλίου ή με άλλη αντίστοιχη δοκιμή ή μέθοδο | ΜΕΠ | ΤΔ-Δ&Ε-700.0 |  | Μέτρηση | Δύο (2) στην 1η, μία (1) στη 2η, και μία (1) στην 3η στρώση | ΦΕΕ |
|  |  | Πάχος και επιφανειακές κλίσεις | Εργοδηγός Κατασκευής | ΤΔ-Δ&Ε-700.0 |  | Μέτρηση |  | ΦΕΕ |

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:   ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΩΝ, ΒΛΕΠΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ (ΠΕΡΙ ΞΥΛΟΤΥΠΩΝ, ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΩΝ, ΣΙΔΗΡΟΠΛΙΣΜΩΝ) ΣΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΠΕ-Γ-1.0

ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

| Ποιοτικός Έλεγχος Γαιομεμβρανών |
| --- |
| ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΑΙΟΜΕΜΒΡΑΝΩΝ | ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΛΕΓΧΟΥ |
| Σύσταση (%) | ASTM D 16063, UNI 9556 |
| Περιεκτικότητα σε άνθρακα (%) | ASTM D 16063, UNI 9556 |
| Ονομαστικό πάχος (mils, mm), σταθερή απόκλιση πάχους (%) | ASTM D 751-1505,DIN 53370,UNI 8282/6 |
| Πυκνότητα (g/cm3 ) | ASTM D792/1505,UNI 7092/A, ISO R1183 |
| Εφελκυστική αντοχή στο σημείο διαρροής (Ν/MM) | ASTM D683, Type IV (NSF 54/93), DIN 53455 |
| Εφελκυστική αντοχή σε θραύση (Ν/MM) | ΑSTM D683, Type IV (NSF 54/93), DIN 53455 |
| Επιμήκυνση στο σημείο διαρροής(%) | ASTM D683, Type IV |
| Επιμήκυνση σε θραύση (%) | ASTM D683, Type IV |
| Aντοχή στον ψαλιδισμό (Ιb , N) | ASTM D1004, DIN 53315 |
| Διαστασιολογική σταθερότητα (%) | ASTM D1004, DIN 5337 |
| Aντοχή σε διάτρηση (Ιb, N) | FTMS 101 Method 2065, DIN 54307 |
| Carbon black dispersion | ASTM D3015 |
| Επίδραση χαμηλών θερμοκρασιών (0 C, 0 F) | ASTM D 746 (cond. B) DIN 53361 |
| Διάρρηξη λόγω έντονων περιβαλλοντικών συνθηκών (hr) | ASTM D1693 (cond. B) |

| Κωδικός:ΠΠΕ | ΛΟΙΠΑ ΕΡΓΑ - ΈΡΓΑ ΧΥΤΑ |
| --- | --- |
| Αναθ. : |  |
| Ημερ/νία: ../../.. |  |
| Σελίδα : από | Πρόγραμμα Ποιότητας Έργου |

## ΠΕΠΕ 10: Στεγάνωση με Γαιομεμβράνες - Υλικά

| Α/Α | Αντικείμενο | Ελεγχόμενο Χαρακτηριστικό | Υπεύθυνος Ελέγχου Αναδόχου | Κριτήριο Αποδοχής | Αναφορές – Πρότυπα | Διαδικασία ελέγχου/ δοκιμής | Συχνότητα ελέγχου / δειγματοληψιών | Έντυπο καταγραφής |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.1 | Ποιοτικός Έλεγχος Γαιομεμβρανών κατά την Παραλαβή Εφόσον ζητηθεί από τον Εργοδότη |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Έλεγχος πιστοποιητικών ποιότητας για να διασφαλισθεί ότι οι παραληφθείσες μεμβράνες είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Πάχος | ΜΕΠ | Μελέτη Εφαρμογής, ΤΔ-Δ&Ε-128.0 και 700.0 | ASTM D - 751 / D - 1593, DIN 53370 | Μέτρηση | Ένα (1) Δείγμα ανά 10000 m2 | ΦΕΕ |
|  |  | Πυκνότητα | ΜΕΠ | Μελέτη Εφαρμογής, ΤΔ-Δ&Ε-128.0 και 700.0 | ASTM D 1505 / D - 729 | Μέτρηση | Ένα (1) Δείγμα ανά 10000 m2 | ΦΕΕ |
|  |  | Εφελκυστική Αντοχή στο σημείο διαρροής | ΜΕΠ | Μελέτη Εφαρμογής, ΤΔ-Δ&Ε-128.0 και 700.0 | ASTM D 638 (54/93), DIN 53455 | Μέτρηση | Ένα (1) Δείγμα ανά 10000 m2 | ΦΕΕ |
|  |  | Εφελκυστική Αντοχή σε θραύση | ΜΕΠ | Μελέτη Εφαρμογής, ΤΔ-Δ&Ε-128.0 και 700.0 | ASTM D 638 (54/93), DIN 53455 | Μέτρηση | Ένα (1) Δείγμα ανά 10000 m2 | ΦΕΕ |

| Κωδικός:ΠΠΕ | ΛΟΙΠΑ ΕΡΓΑ - ΈΡΓΑ ΧΥΤΑ |
| --- | --- |
| Αναθ. : |  |
| Ημερ/νία: ../../.. |  |
| Σελίδα : από | Πρόγραμμα Ποιότητας Έργου |

ΠΕΠΕ 10: Στεγάνωση με Γαιομεμβράνες - Υλικά

| Α/Α | Αντικείμενο | Ελεγχόμενο Χαρακτηριστικό | Υπεύθυνος Ελέγχου Αναδόχου | Κριτήριο Αποδοχής | Αναφορές – Πρότυπα | Διαδικασία ελέγχου/ δοκιμής | Συχνότητα ελέγχου / δειγματοληψιών | Έντυπο καταγραφής |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Επιμήκυνση στο σημείο διαρροής | ΜΕΠ | Μελέτη Εφαρμογής, ΤΔ-Δ&Ε-128.0 και 700.0 | ASTM D 638 (54/93), DIN 53455 | Μέτρηση | Ένα (1) Δείγμα ανά 10000 m2 | ΦΕΕ |
|  |  | Επιμήκυνση στη θραύση | ΜΕΠ | Μελέτη Εφαρμογής, ΤΔ-Δ&Ε-128.0 και 700.0 | ASTM D 638 (54/93), DIN 53455 | Μέτρηση | Ένα (1) Δείγμα ανά 10000 m2 | ΦΕΕ |
|  |  | Αντοχή σε σκίσιμο | ΜΕΠ | Μελέτη Εφαρμογής, ΤΔ-Δ&Ε-128.0 και 700.0 | DIN 53457 | Μέτρηση | Ένα (1) Δείγμα ανά 10000 m2 | ΦΕΕ |
|  |  | Διαστασιολογική σταθερότητα | ΜΕΠ | Μελέτη Εφαρμογής, ΤΔ-Δ&Ε-128.0 και 700.0 | ASTM D 1204, DIN 5337 | Μέτρηση | Ένα (1) Δείγμα ανά 10000 m2 | ΦΕΕ |
|  |  | Αντοχή στην διάτρηση | ΜΕΠ | Μελέτη Εφαρμογής, ΤΔ-Δ&Ε-128.0 και 700.0 | DIN 16726 | Μέτρηση | Ένα (1) Δείγμα ανά 10000 m2 | ΦΕΕ |
|  |  | Αντοχή σε εφελκυσμό κατά τη θραύση | ΜΕΠ | Μελέτη Εφαρμογής, ΤΔ-Δ&Ε-128.0 και 700.0 | DIN 53515 | Μέτρηση | Ένα (1) Δείγμα ανά 10000 m2 | ΦΕΕ |
|  |  | Όριο σχισίματος | ΜΕΠ | Μελέτη Εφαρμογής, ΤΔ-Δ&Ε-128.0 και 700.0 | DIN 53363 | Μέτρηση | Ένα (1) Δείγμα ανά 10000 m2 | ΦΕΕ |
|  |  | Πολυαξονική επιμήκυνση σε θραύση | ΜΕΠ | Μελέτη Εφαρμογής, ΤΔ-Δ&Ε-128.0 και 700.0 | DIN 53861 | Μέτρηση | Ένα (1) Δείγμα ανά 10000 m2 | ΦΕΕ |

| Προδιαγραφές Ποιότητας Γαιομεμβρανών |
| --- |
| Εφελκυστική Αντοχή στο σημείο διαρροής | >15Ν/mm2 |
| Εφελκυστική Αντοχή σε θραύση | >24Ν/mm2 |
| Επιμήκυνση στο σημείο διαρροής | >8% |
| Επιμήκυνση στη θραύση | >600% |
| Αντοχή σε σκίσιμο | >500 N/mm2 |
| Αντοχή σε διάτρηση | >300 N/mm2 |
| Αντοχή σε εφελκυσμό κατά τη θραύση | >120 N/mm |
| Όριο σχισίματος | >500 Ν |
| Πολυαξονική επιμήκυνση σε θραύση | >15 % |

| Κωδικός:ΠΠΕ | ΛΟΙΠΑ ΕΡΓΑ - ΈΡΓΑ ΧΥΤΑ |
| --- | --- |
| Αναθ. : |  |
| Ημερ/νία: ../../.. |  |
| Σελίδα : από | Πρόγραμμα Ποιότητας Έργου |

## ΠΕΠΕ 11: Στεγάνωση με Γαιομεμβράνες Τοποθέτηση

| Α/Α | Αντικείμενο | Ελεγχόμενο Χαρακτηριστικό | Υπεύθυνος Ελέγχου Αναδόχου | Κριτήριο Αποδοχής | Αναφορές – Πρότυπα | Διαδικασία ελέγχου/ δοκιμής | Συχνότητα ελέγχου / δειγματοληψιών | Έντυπο καταγραφής |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.1 | Τοποθέτηση Γαιομεμβρανών |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Έλεγχος Επικάλυψης τοποθέτησης φύλλων μεμβράνης, ανάλογα με τη μέθοδο συγκόλλησης που χρησιμοποιείται. | Πλάτος επικάλυψης | ΜΕΠ | Μελέτη Εφαρμογής, ΤΔ-Δ&Ε-128.0 και 700.0 | Μελέτη Εφαρμογής, ΤΔ-Δ&Ε-128.0 | Μέτρηση |  | ΦΕΕ |
|  | Έλεγχος των φρεατίων αγκύρωσης και της λεκάνης αποστράγγισης, ώστε να μην υπάρχουν αιχμηρά σημεία, πέτρες κλπ. |  | ΜΕΠ | Μελέτη Εφαρμογής, ΤΔ-Δ&Ε-128.0 και 700.0 | Μελέτη Εφαρμογής, ΤΔ-Δ&Ε-128.0 | Μέτρηση |  | ΦΕΕ |
|  | Έλεγχος των ραφών που έγιναν στο εργοστάσιο ή επί τόπου. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ακατάλληλη συγκόλληση τότε αποκαθίσταται άμεσα. |  | ΜΕΠ | Μελέτη Εφαρμογής, ΤΔ-Δ&Ε-128.0 και 700.0 | Μελέτη Εφαρμογής, ΤΔ-Δ&Ε-128.0 | Μέτρηση |  | ΦΕΕ |

| Κωδικός:ΠΠΕ | ΛΟΙΠΑ ΕΡΓΑ - ΈΡΓΑ ΧΥΤΑ |
| --- | --- |
| Αναθ. : |  |
| Ημερ/νία: ../../.. |  |
| Σελίδα : από | Πρόγραμμα Ποιότητας Έργου |

ΠΕΠΕ 11: Στεγάνωση με Γαιομεμβράνες Τοποθέτηση

| Α/Α | Αντικείμενο | Ελεγχόμενο Χαρακτηριστικό | Υπεύθυνος Ελέγχου Αναδόχου | Κριτήριο Αποδοχής | Αναφορές – Πρότυπα | Διαδικασία ελέγχου/ δοκιμής | Συχνότητα ελέγχου / δειγματοληψιών | Έντυπο καταγραφής |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Πραγματοποιείται οπτική επιθεώρηση της επιφάνειας της γαιομεμβράνης πριν από την κάλυψη αυτής με το γαιοΰφασμα. Εάν διαπιστωθεί αστοχία, τότε το τέμαχος αυτό αποκαθίσταται και διενεργείται έλεγχος εκ νέου. |  | ΜΕΠ | Μελέτη Εφαρμογής, ΤΔ-Δ&Ε-128.0 και 700.0 | Μελέτη Εφαρμογής, ΤΔ-Δ&Ε-128.0 | Μέτρηση |  | ΦΕΕ |
|  |  | Μη καταστροφικοί έλεγχοι | ΜΕΠ | Μελέτη Εφαρμογής, ΤΔ-Δ&Ε-128.0 και 700.0 | Μελέτη Εφαρμογής, ΤΔ-Δ&Ε-128.0 | Μέτρηση | Ένα (1) δείγμα ανά 150m ραφής ή στο 10% των ραφών (όποιο από τα ανωτέρω δίνει τον μεγαλύτερο αριθμό δοκιμών) | ΦΕΕ |
|  |  | Έλεγχος με εισπίεση αέρα (για κολλήσεις θερμού πυρήνα) | ΜΕΠ | Μελέτη Εφαρμογής, ΤΔ-Δ&Ε-128.0 και 700.0 | Μελέτη Εφαρμογής, ΤΔ-Δ&Ε-128.0 | Μέτρηση |  | ΦΕΕ |
|  |  | Οπτικός έλεγχος για τις (για κολλήσεις με εξέλαση) | ΜΕΠ | Μελέτη Εφαρμογής, ΤΔ-Δ&Ε-128.0 και 700.0 | Μελέτη Εφαρμογής, ΤΔ-Δ&Ε-128.0 | Μέτρηση |  | ΦΕΕ |
|  |  | Κιβώτιο κενού | ΜΕΠ | Μελέτη Εφαρμογής, ΤΔ-Δ&Ε-128.0 και 700.0 | Μελέτη Εφαρμογής, ΤΔ-Δ&Ε-128.0 | Μέτρηση |  | ΦΕΕ |
|  |  | Μέθοδος ηλεκτρικής αγωγιμότητας (για κολλήσεις με εξέλαση) | ΜΕΠ | Μελέτη Εφαρμογής, ΤΔ-Δ&Ε-128.0 και 700.0 | Μελέτη Εφαρμογής, ΤΔ-Δ&Ε-128.0 | Μέτρηση |  | ΦΕΕ |

| Κωδικός:ΠΠΕ | ΛΟΙΠΑ ΕΡΓΑ - ΈΡΓΑ ΧΥΤΑ |
| --- | --- |
| Αναθ. : |  |
| Ημερ/νία: ../../.. |  |
| Σελίδα : από | Πρόγραμμα Ποιότητας Έργου |

ΠΕΠΕ 11: Στεγάνωση με Γαιομεμβράνες Τοποθέτηση

| Α/Α | Αντικείμενο | Ελεγχόμενο Χαρακτηριστικό | Υπεύθυνος Ελέγχου Αναδόχου | Κριτήριο Αποδοχής | Αναφορές – Πρότυπα | Διαδικασία ελέγχου/ δοκιμής | Συχνότητα ελέγχου / δειγματοληψιών | Έντυπο καταγραφής |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Καταστροφικοί έλεγχοι | ΜΕΠ | Μελέτη Εφαρμογής, ΤΔ-Δ&Ε-128.0 και 700.0 | ASTM D-4437, Μελέτη Εφαρμογής, ΤΔ-Δ&Ε-128.0, | Μέτρηση | Ένα (1) δείγμα ανά 200m ραφής ή Δύο (2) δείγματα ημερησίως (όποιο από τα ανωτέρω δίνει τον μεγαλύτερο αριθμό δοκιμών) | ΦΕΕ |
|  |  | Shear test | ΜΕΠ | Μελέτη Εφαρμογής, ΤΔ-Δ&Ε-128.0 και 700.0 | Μελέτη Εφαρμογής, ΤΔ-Δ&Ε-128.0 | Μέτρηση |  | ΦΕΕ |
|  |  | Pell test | ΜΕΠ | Μελέτη Εφαρμογής, ΤΔ-Δ&Ε-128.0 και 700.0 | Μελέτη Εφαρμογής, ΤΔ-Δ&Ε-128.0 | Μέτρηση |  | ΦΕΕ |

Δοκιμές Ελέγχου Ποιότητας Συγκολλήσεων Γαιομεμβράνης

Οι μη καταστροφικοί έλεγχοι εκτελούνται κατά τη διάρκεια τοποθέτησης της γαιομεμβράνης. Για τις κολλήσεις θερμού πυρήνα ο έλεγχος θα διενεργείται με τη μέθοδο εισπίεσης αέρα κατά μήκος του κενού της ραφής. Για τις κολλήσεις με εξέλαση ο έλεγχος θα διενεργείται οπτικώς, κατά τον οποίο θα εξετάζονται προσεκτικά οι ραφές για τον εντοπισμό και επιδιόρθωση πιθανής αστοχίας, ή με την μέθοδο της ηλεκτρικής αγωγιμότητας (ειδικός εξοπλισμός)

Οι καταστροφικοί έλεγχοι, κατά τους οποίους λαμβάνεται δείγμα προς εξέταση, αφορούν στις δοκιμές διάτμησης (Shear test) και αποκόλλησης (Pell test), όπως αυτές περιγράφονται στα σχετικά πρότυπα ASTM D-4437. Κατά τους ελέγχους αυτούς λαμβάνονται δείγματα ραφών σχήματος λωρίδας, διαστάσεων περίπου 25 Χ 60cm, τα οποία υπόκεινται σε τάση παράλληλα και κάθετα της ραφής. Η αντοχή της ραφής ελέγχεται με δυναμόμετρο υπαίθρου. Στα σημεία από τα οποία ελήφθη δείγμα ραφής γίνεται εκ νέου συγκόλληση τεμαχίου γαιομεμβράνης και μη καταστροφικός έλεγχος

| Ποιοτικός Έλεγχος Γαιοϋφασμάτων |
| --- |
| ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΑΙΟΥΦΑΣΜΑΤΩΝ | ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΛΕΓΧΟΥ |
| ΠΑΧΟΣ | DIN 53855 σε 2kΝ/m2 |
| ΒΑΡΟΣ gr/m2 | DIN 53854 |
| ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΕ ΔΙΑΤΡΗΣΗ (CBR) | DIN 54307 |
| ANTOXH EΦΕΛΚΥΣΜΟΥ | DIN 53857/2, ASTM D 4595 |
| ΕΠΙΜΗΚΥΝΣΗ ΣΕ ΘΡΑΥΣΗ | DIN 53857/2 |
| GRAB TENSILE | ASTM D 4632 |
| ΕΝΕΡΓΟΣ ΔΙΑΜΕΡΟΣ ΠΟΡΩΝ | E DIN 60500/6 |
| ΚΑΘΕΤΗ ΔΙΑΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑ | E DIN 60500/7 σε 2 kPa |
| ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΔΙΑΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑ | E DIN 60500/4 σε 2 kPa |

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΕΠΕ 1: Προετοιμασία / ανάπτυξη εργοταξίου	1

Αποτυπώσεις/ Περίφραξη του χώρου, χαράξεις	1

Εντοπισμός / προετοιμασία χώρων ανάπτυξης εργοταξίου και εξωτερικές / εσωτερικές προσπελάσεις	1

Ανάπτυξη / οργάνωση εργοταξίου	1

Εργοταξιακές παροχές	2

Εργαστήρια	2

Προσκόμιση βασικών μηχανημάτων	2

Εγκατάσταση μονάδας παραγωγής σκυροδέματος	2

ΠΕΠΕ 2: Χωματουργικά	3

Χαράξεις	3

Γενικές Εκσκαφές (Επιφάνειες Βάσης>12,00m2)	3

Εκσκαφές Θεμελίων - τάφρων	4

Επιχώσεις Θεμελίων - τάφρων	6

ΠΕΠΕ 3: Σκυροδετήσεις	8

Σκυρόδεμα καθαριότητας	8

Ξυλότυποι	8

Ενσωματούμενα στοιχεία	8

Σιδηροί οπλισμοί	9

Παραλαβή σκυροδέματος	9

Διάστρωση, συμπύκνωση	10

Αρμοί	10

Συντήρηση σκυροδέματος	10

Αφαίρεση ξυλοτύπων	10

ΠΕΠΕ 4: Έργα Οδοποιίας – Περιβάλλων χώρος	11

Επιχώματα	11

Κρασπεδόρειθρα	12

Κατασκευή υπόβασης-βάσης οδοστρωμάτων	12

Επιστρώσεις εξωτ. χώρων	14

ΠΕΠΕ 5: Τεχνικά έργα δικτύων υποδομής	15

Χωματουργικές εργασίες εγκατάστασης δικτύων (όπως ΠΕΠΕ-2)	15

Φωτισμός περιβάλλοντος χώρου, τηλεφωνικό δίκτυο και δίκτυο καυσίμου αερίου	15

ΠΕΠΕ 6: Δοκιμές	16

Δοκιμές	16

ΠΕΠΕ 7: Εγκατάσταση Πρασίνου	17

Καταλληλότητα υλικών	17

Νερό	17

Τριτεύον  δίκτυο	17

Έργα Χυτά Στάδια Ελέγχων.	18

Προδιαγραφές Καταλληλότητας Αργιλικών Υλικών	18

ΠΕΠΕ 8: Κατασκευή τεχνητού γεωλογικού φραγμού - υλικά	19

Αργιλικό Υλικό Τεχνητού Γεωλογικού Φραγμού	19

ΠΕΠΕ 9: Κατασκευή τεχνητού γεωλογικού φραγμού –Εργασίες Δοκιμαστικό Επίχωμα & Τελικές Εργασίες	20

Εργασίες Κατασκευής Τεχνητού Γεωλογικού Φραγμού - Δοκιμαστικό Επίχωμα	20

Εργασίες Κατασκευής Τεχνητού Γεωλογικού Φραγμού - Τελικές Εργασίες	21

Ποιοτικός Έλεγχος Γαιομεμβρανών	23

ΠΕΠΕ 10: Στεγάνωση με Γαιομεμβράνες - Υλικά	24

Ποιοτικός Έλεγχος Γαιομεμβρανών κατά την Παραλαβή Εφόσον ζητηθεί από τον Εργοδότη	24

Προδιαγραφές Ποιότητας Γαιομεμβρανών	26

ΠΕΠΕ 11: Στεγάνωση με Γαιομεμβράνες Τοποθέτηση	27

Τοποθέτηση Γαιομεμβρανών	27

Δοκιμές Ελέγχου Ποιότητας Συγκολλήσεων Γαιομεμβράνης	30

Ποιοτικός Έλεγχος Γαιουφασμάτων	30